АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОПАШКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2017                                                                                     № 6

ст-ца Новопашковская

Об утверждении инвестиционной программы

по  развитию водоснабжения на территории Новопашковского сельского поселения на 2017-2019 годы

В соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  Федеральным  законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить инвестиционную программу по  развитию водоснабжения на территории Новопашковского сельского поселения на 2017-2019 годы, разработанную Крыловским МУП «Водоканал» (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  администрации Новопашковского сельского поселения http//: novopashkovskaya.ru   в инфрмационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новопашковского сельского поселения

Крыловского района                                                                           И.В. Корсун

приложение

к Постановлению   от23.01.2017 № 6

администрации Новопашковского

сельского поселения

Крыловского района

Инвестиционная программа

по развитию водоснабжения на территории Новопашковского сельского поселения                    на  2017-2019 годы.

Крыловское МУП «Водоканал»                                                  А.А.Фомин

станица Новопашковская 2017 год.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.Введение.

2.Паспорт   программы.

3.Цели и задачи инвестиционной программы.

4.Анализ состояния объектов коммунального водоснабжения.

5. Анализ состояния производственных показателей и изменений в результате реализации инвестиционной программы.

6. План мероприятий инвестиционной программы.

7. Эффективность мероприятий инвестиционной программы.

Приложения:

1. Локальная смета №1 «Замена  участка  водопровода по улице Советской (от ул.Первомайской до ул.Краснознаменной) в ст.Новопашковской.

2. Локальная смета №2 «Замена  участка водопровода по улице Хребто в ст.Новопашковской

3. Локальная смета №3 «Замена  участка водопровода по улице Октябрьской (от ул.Комсомольской) в ст.Новопашковской.

4. Локальная смета №4 «Замена  участка  водопровода по улице Краснознаменной (от ул.Советской до ул.Школьной) в ст.Новопашковской.

5. Локальная смета №5 «Замена  участка водопровода по ул.Первомайской в х.Лобова Балка.

6. Локальная смета №6 «Замена  участка водопровода по ул. Красноармейской в х. Тверском.

7. Локальная смета №7 «Замена  участка водопровода по ул.Первомайской,  в хуторе Тверском

1. ВВЕДЕНИЕ.

Надежное  и бесперебойное обеспечение  услугами водоснабжения потребителей, проживающих на территории Новопашковского сельского поселения,   доброкачественной водой, отвечающей требованиям санитарных правил и норм "Вода питьевая", в настоящее время является актуальной проблемой в сфере производственной деятельности Крыловского МУП «Водоканал».

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (ст.23), на основании  Постановления  Администрации Новопашковского сельского поселения Крыловского района от 09.11.2016г. № 107 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию водоснабжения на территории Новопашковского сельского поселения на  2017-2019гг.», разработана  Инвестиционная программа.

Единственным источником финансирования мероприятий Инвестиционной программы определен  бюджет Новопашковского сельского поселения.    Срок реализации Инвестиционной программы – 3 года. Стоимость затрат на мероприятия Инвестиционной программы рассчитаны в текущих ценах с учетом прогнозируемых инфляционных ожиданий.

Реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит повысить надежность водоснабжения, повысить  качество питьевой воды, снизить   удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе добычи и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды.

2. Паспорт инвестиционной программы.

| 1 | Наименование программы | Инвестиционная программа по развитию водоснабжения на территории Новопашковского сельского поселения на 2017-2019 годы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки: | Федеральный закон от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.07г № 99; Техническое задание на разработку инвестиционной программы Новопашковского сельского поселения по развитию водоснабжения на территории Новопашковского сельского поселения на 2017-2019 годы. |
| 3 | Наименование гарантирующей организации | Крыловское МУП «Водоканал» |
| 4 | Местонахождения гарантирующей организации | Краснодарский край, Крыловский район, ст. Крыловская, ул.Орджоникидзе,145 |
| 5 | Инициатор разработки: | Администрация Новопашковского сельского поселения |
| 6 | Координатор Инвестиционной программы: | Администрация Новопашковского сельского поселения |
| 7 | Разработчики программы: | Крыловское МУП «Водоканал» |
| 8 | Объем и источники финансирования Инвестиционной программы | Объем финансирования инвестиционной программы всего (с НДС): 2949,8 тыс. руб., в т.ч. в 2017г. – 910,6 тыс. руб., в 2018г. – 1131,0 тыс. руб., в 2019г. – 908,2 тыс. руб., в том числе, за счет средств бюджета Новопашковского сельского поселения – 2949,8 тыс. руб. |
| 9 | Цели Инвестиционной программы | 1.Увеличение пропускной способности сетей водоснабжения; 2.Повышение надежности работы системы водоснабжения; 3.Снижение удельного расхода электрической энергии; 4. Снижение показателя аварийности системы. |
| 10 | Задачи Инвестиционной программы | -Повышение качества питьевой воды; -Повышение надежности водоснабжения; -Повышение качества обслуживания абонентов; -Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения; -Снижение удельных расходов энергетических ресурсов; -Подключение к централизованной системе водоснабжения новых абонентов; -Предотвращение возникновения аварийных ситуаций. |
| 11 | Ожидаемые результаты от реализации Инвестиционной программы | Исполнение инвестиционной программы позволит реализовать мероприятия по капитальному ремонту водопроводных сетей и сооружений. В ходе выполнения мероприятий на территории сельского поселения повысится качество предоставляемых услуг с учетом принципа доступности для потребителей: - удельное количество аварий в расчете на протяженность сети холодного водоснабжения в год – 1,54 ед. / км; -доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть – 50 %; -удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе добычи и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды – 0,57 кВт*ч / куб. м; Социальные результаты реализации инвестиционной программы. |
| 12 | Контроль за исполнением Программы | Администрация Новопашковского сельского поселения |
| 13 | Сроки реализации Программы | 2017-2019гг |

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

Инвестиционная программа по развитию  водоснабжения на территории Новопашковского сельского поселения на  2017-2019гг,  разрабатывается  с целью реализации Федерального закона от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и   в соответствии с Постановлением администрации Новопашковского сельского поселения от 09.11.2016г № 107 об утверждении Технического задания на разработку Инвестиционной программы.

Реализация данной Инвестиционной программы  не призвана обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения, так как не запланировано перспективного развития жилищного и промышленного строительства на территории Новопашковского сельского поселения до 2019 года.

Цели программы:

- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения;

- повышение надежности работы системы водоснабжения;

- снижение удельного расхода электрической энергии;

- снижение показателя аварийности системы водоснабжения.

Данная Инвестиционная программа  направлена на решение следующей задачи:

1.Обеспечение  надежности (бесперебойности) снабжения потребителей качественной питьевой водой.

Способ достижения цели:

- плановая замена наиболее изношенных участков трубопроводов  системы    водоснабжения  на территории  Новопашковского сельского поселения.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Инвестиционной программы определяются значениями целевых индикаторов на момент завершения реализации Инвестиционной программы, которые отражены в таблице №1.

Целевые показатели деятельности предприятия предоставлены в таблице №2.

Таблица№2

| № | Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) обеспечения потребителей товарами (услугами) | -Снижение аварийности на сетях водопровода до 1,54 авар./км; -Доведение объемов восстановления сетей до 3,5 % в год от общей протяженности. |
| 2 | Водосбережение и рациональное водопользование | -Обеспечение удельного водопотребления в жилом секторе до 190 л/чел. в сутки; -Снижение величины неучтенных расходов и потерь воды до 50 %. |
| 3 | Энергоэффективность | Обеспечение ежегодного снижения на 0,05 % потребления электрической энергии. |

4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Водозабор Новопашковского сельского поселения расположен в районе  крыла Азово-Кубанского артезианского бассейна. Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды киммерийского водоносного комплекса.

Водоснабжение населенных пунктов Новопашковского сельского поселения   обеспечивается             комплексом  гидротехнических сооружений в составе  артезианских  скважин, водоводов, водонапорных башен и распределительной сети.

Услуги по холодному водоснабжению на территории Новопашковского сельского поселения оказывает Крыловское МУП «Водоканал». Обеспечена круглосуточная подача воды потребителям. В настоящее время действует следующая схема водоснабжения: из артезианской скважины вода подается в водонапорную башню «Рожновского», из башни вода поступает в водоводы и далее - в распределительную сеть. Все население обеспечено  централизованным водоснабжением.

На территории Новопашковского сельского поселения находятся 7 эксплуатационных артезианских скважин, которые пробурены в период с 1971г по 1991 г. Большая часть этих скважин выработала свой эксплуатационный ресурс в 25 лет. Скважины представлены двухколонными конструкциями, состоящими из рабочих и фильтровых частей. На всех артезианских скважинах установлены погружные насосы типа ЭЦВ 6-16-110, ЭЦВ 6-10-110. Фильтры установлены в интервале 133,7-168,0м.

Основные данные по эксплуатационным скважинам водозаборов Новопашковского с.п. предоставлены в таблице№3. (Водоносный комплекс киммерийских отложений)

Таблица №3

| №№п/п | Паспорт.номер скважины глубина,м | Бур.организ. год бурения | Интервалы установки фильтров,м | Дебит, м3/час понижение, м | Пьезомет рический уровень, м | Сухой остаток мг/ дм3 жесткость общая, мг/экв | Средства учета отбора воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3690 151 | трест «Мелиоводстрой» 1971г | 133,7-149,7 | 72 | 43 | 1000 | ВДХ-50 |
| 2 | 4201 162 | трест «Мелиоводстрой» 1972г | 139,0-160,0 | 60 | 37 | 912 | ВДТГ-50 |
| 3 | 4255 163 | трест «Мелиоводстрой» 1973г | 141,0-161,0 | 57 | 36 | 884 | ВТ-50Х |
| 4 | 7036 151 | трест «Мелиоводстрой» 1986г | 142,0-151,0 | 25 | 39 | 700 | ВТ-50Х |
| 5 | 7809 165 | трест «Мелиоводстрой» 1991г | 144,7-156,35 | 30 | 55 | 1120 | ВДТГ-50 |
| 6 | 4259 160 | трест «Мелиоводстрой» 1973г | 145,3-168 | 51 | 50 | 880 | ВТ-50Х |
| 7 | 3901 161 | трест «Мелиоводстрой» 1971г | 144,0-160,0 | 48 | 50 | 713 | ВДТГ-50 |

В состав  Новопашковского сельского поселения   входят 4 населенных пункта:

1. станица Новопашковская;

2. село Грузское;

3. хутор Тверской;

4. хутор Лобова Балка.

Водоснабжение каждого населенного пункта автономное.

1.Водоснабжение станицы Новопашковской осуществляется от 4-х  артезианских скважин, расположенных:

- № 7036 на территории населенного пункта;

- № 4255 за границей населенного пункта;

-№ 4201 за границей населенного пункта;

- № 3690 за границей населенного пункта.

Из скважин вода подается в водонапорные башни.

Напорно-распределительная  водопроводная  сеть станицы выполнена

из труб   диаметрами от 63 мм до 150 мм.

Материалы трубопроводов: металл, полиэтилен, асбестоцемент.

Общая протяжённость водопроводной сети -   11,2 км, из них требуется заменить  3,7 км, что составляет  33 %.

2. Водоснабжение с. Грузского осуществляется от одной  артезианской скважины  (№ 7809). Вода через водонапорную башню подается в распределительную водопроводную сеть. Напорно-распределительная  водопроводная сеть  села     выполнена из асбестоцементных труб диаметрами от    100 мм до 150 мм.  Общая протяжённость водопроводной сети-   3,2 км, из них требуется заменить  1,6 км, что составляет 50  %.

3. Водоснабжение х.Тверского осуществляется от одной  артезианской скважины (№ 4259). Вода через водонапорную башню подается в водопроводную сеть. Напорно-распределительная  водопроводная сеть  в хуторе     выполнена из труб диаметром 100 мм.  Материалы трубопроводов: металл, асбестоцемент.  Общая протяжённость водопроводной сети-   5,8 км, из них требуется заменить  4,8 км, что составляет  82,8  %.

4. Водоснабжение х. Лобова Балка осуществляется от одной  артезианской скважины (№ 3901).Вода через водонапорную башню подается в распределительную водопроводную сеть. Напорно-распределительная  водопроводная сеть  хутора     выполнена из труб диаметрами от 50 мм до 100 мм.  Материалы трубопроводов: металл, асбестоцемент.  Общая протяжённость водопроводной сети-   5,6 км, из них требуется заменить  5,6 км, что составляет  100 %.

Крыловское МУП «Водоканал», осуществляя эксплуатацию объектов  в сфере водоснабжения  на территории Новопашковского сельского поселения,  выявило следующие не решенные проблемы в развитии и нормальном функционировании системы водоснабжения:

- несоответствие действующих тарифов необходимым фактическим затратам, что ведет к  ограничению финансовых средств, следствием чего является отсутствие    своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сетей;

-высокая степень физического износа действующих основных фондов.

Основные технические проблемы сетей водоснабжения, которые обостряются в планируемом периоде:

-старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом 100 %;

-рост аварий, связанных с износом сетей водоснабжения;

-увеличение затрат на устранение аварий на трубопроводе.

Сведения о количестве аварий на водопроводных сетях за период 2013-2015гг отражены в таблице №4

Таблица №4

| № п/п | Наименование показателя | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварии на водопроводных сетях всего за год, шт. | 56 | 52 | 55 |
| 2 | Удельное количество аварий на водопроводах (на 1 км в год) | 2,16 | 2,0 | 2,12 |

Старение сетей водоснабжения ведет к увеличению  числа аварий. Так в 2015г по сравнению с 2014г рост составил 5,8%.

Характеристика объектов, включенных в инвестиционную программу и, на которых запланировано выполнение мероприятий, предоставлена в таблице №5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Материал труб | Физический износ на 01.01.2016г (%) | Проблемы при эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участка водопровода по улице Советской (от ул. Первомайской до ул. Краснознаменной), ст.Новопашковская, протяженностью 0,3км (полиэтиленовая труба диаметром 110мм) | 1980 | п/э | 72 | Высокий процент износа сети. Не качественная труба. За год ликвидировано 6 аварий . |
| 2 | Замена участка водопровода по улице Хребто,ст.Новопашковская, протяженностью 0,2 км (полиэтиленовая труба диаметром 110мм) | 1980 | п/э | 72 | Высокий процент износа сети. Низкая пропускная спосрбность (труба 63мм). За год ликвидировано 5 аварий . |
| 3 | Замена участка водопровода по улице Октябрьской (от л.Комсомольской), ст.Новопашковская протяженностью 0,5 км (полиэтиленовая труба диаметром 110мм | 1970 | метал. | 80 | Высокий процент износа сети. За год ликвидировано 7 аварий. |
| 4 | Замена участка водопровода по улице Краснознаменной (от ул.Советской до ул.Школьной), ст.Новопашковская, протяженностью 0,65 км (полиэтиленовая труба диаметром 110мм) | 1970 | метал. | 80 | Высокий процент износа сети. За год ликвидировано 4 аварии. |
| 5 | Замена участка водопровода по улице Первомайской, хутор Лобова Балка, протяженностью 0,7км (полиэтиленовая труба диаметром 110мм) | 1969 | метал. | 81 | Высокий процент износа сети. За год ликвидировано 7 аварии. |
| 6 | Замена участка водопровода по улице Красноармейской, хутор Тверской, протяженностью 0,3км (полиэтиленовая труба диаметром 110мм) | 1960 | метал. | 96 | Высокий процент износа сети. За год ликвидировано 8 аварий. |
| 7 | Замена участка водопровода по улице Первомайской, хутор Тверской, протяженностью 0,8км (полиэтиленовая труба диаметром 110мм) | 1967 | метал. | 83 | Высокий процент износа сети. За год ликвидировано 5 аварии. |

Инвестиционная программа включает первоочередные безотлагательные мероприятия  по обеспечению  надежности (бесперебойности) снабжения потребителей  питьевой водой.

Крыловское МУП «Водоканал» предлагает, в целях обеспечения  надежности (бесперебойности) снабжения потребителей качественной питьевой водой,    замену   наиболее изношенных участков распределительной сети водопровода.

5.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИХ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Для анализа производственных показателей используется метод сравнительной оценки, в частности, сравнение отчетных данных с  аналогичными показателями за предшествующий период, выявление отклонений, определение факторов, влияющих на эти отклонения.

В таблице № 6   отражены показатели фактической реализации холодной воды по категориям потребителей за период 2013-2015гг.

Таблица 6

| Показатели | Фактический объем реализации куб.м. |
| --- | --- |
|  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего |
|  | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | % |
| Водоснабжение, всего | 71242 | 100 | 64762 | 100 | 71847 | 100 | 207851 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 68558 | 96,2 | 59553 | 92,0 | 67381 | 93,8 | 195492 | 94,1 |
| Бюджетные учреждения | 722 | 1,0 | 652 | 1,0 | 707 | 1,0 | 2081 | 1,0 |
| Прочие потребители | 1962 | 2,8 | 4557 | 7,0 | 3759 | 5,2 | 10278 | 4,9 |

Проанализировав данные  можно отметить, что основным  потребителем    услуг водоснабжения является население, на долю которого в  среднем за три года приходится 94,1% всего объема реализации.

На долю прочих потребителей приходится около 5% от общего объема реализации воды. Существенного роста числа потребителей на ближайшие годы не ожидается,  поэтому финансирование программы за счет установления тарифов на  подключение  к системам водоснабжения, не приемлемо.

На территории Новопашковского поселения услугами водоснабжения среди населения пользуются свыше семисот абонентов.

В 2015г по сравнению с 2014г уменьшилось число абонентов, потребляющих холодную воду без приборов учета, всего на 12%.

В целях получения достоверных данных по фактически потребленной воде, рациональному расходованию воды, необходима установка водомеров у всех абонентов.

Таблица №7

| № | Годы | Всего абонентов, пользующихся услугами водоснабжения | в том числе абонентов, у которых |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | учет потребленной воды ведется по норме потребления | учет потребленной воды ведется по приборам учета |
|  |  | абон. | % | абон. | % | абон. | % |
| 1 | 2014 | 774 | 100 | 178 | 33 | 596 | 77 |
| 2 | 2015 | 777 | 100 | 163 | 21 | 614 | 79 |

Учет объема услуг, оказываемых населению по водоснабжению, осуществляется согласно установленным  нормативам в соответствии с уровнем благоустройства жилых домов, а  при наличии приборов учета - по показаниям приборов. Объем услуг, оказываемых бюджетным организациям и прочим потребителям, определяется только по показаниям приборов учета расхода воды.

Основной статьей доходов  МУП «Водоканал» при эксплуатации водопроводных сетей и сооружений на них, в Новопашковском сельском поселении, является деятельность по оказанию услуг  водоснабжения (99%).

Производственная программа по водоснабжению потребителей определяется следующими показателями:

Таблица № 8

| Водоснабжение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Натуральные показатели | Ед.изм | 2013г | 2014г | 2015г |
| Поднято воды | тыс.м3 | 180,5 | 217,9 | 192,4 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс.м3 | - | - | - |
| Подано воды в сеть | тыс.м3 | 180,5 | 217,9 | 192,4 |
| Потери воды | тыс.м3 | 109,3 | 153,1 | 120,6 |
| Реализовано воды | тыс.м3 | 71,2 | 64,8 | 71,8 |
| в т.ч населению | тыс.м3 | 68,6 | 59,6 | 67,4 |
| 2.Полная себестоимость отпущенной воды |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 843,2 | 977,3 | 829,3 |
|  | тыс.кВт.ч | 149,3 | 155,4 | 120,4 |
| Ремонт и тех. обслуживание | тыс.руб | 146,6 | 58,5 | 40,9 |
| Материалы | тыс.руб. | 29,3 | 17,0 | 14,7 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб | 280,0 | 270,6 | 312,1 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 84,3 | 82,0 | 92,1 |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | тыс.руб. | 160,3 | 97,4 | 202,9 |
| Прочие прямые | тыс.руб | 102,1 | 83,9 | 96,3 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 363,1 | 342,2 | 413,1 |
| Всего расходов по полной себестоимости | тыс.руб. | 2008,9 | 1928,9 | 2001,4 |
| Себестоимость за 1м3 отпущенной воды | руб. | 28,26 | 29,78 | 27,86 |
| Всего доходов | тыс.руб | 1568,7 | 1467,1 | 1801,0 |
| в т.ч от населения | тыс.руб. | 1514,0 | 1347,6 | 1672,9 |
| Тариф для населения | руб. | 22,07 | 22,61 | 24,82 |

Анализ производственной программы по водоснабжению за 2014г. и 2015г. выявил следующее:

Объем реализации воды в натуральных показателях в 2015г. составил 71,8 тыс.м3. Темп роста реализации воды по сравнению с 2014г. составил 10.8%. При снижении темпа роста объема поднятой воды на 11,7%, реализация  в 2015г. увеличилась на 10,8%. Уровень потерь воды  снизился с 70,2% до 63%.

Фактическая себестоимость в 2015г  1м3 воды составила 27,86  руб. Установленный тариф – 24,82 руб. за 1 м3, не покрывает расходов предприятия на оказание услуг по водоснабжению. Межтарифная разница в 3,04 руб. является прямым следствием того, что финансовым результатом деятельности предприятия по оказанию услуг водоснабжения в 2015г стал убыток  в сумме 200,32 тыс.руб., в 2014г - убыток в сумме 461,84 тыс. руб., т.е. наблюдаем сокращение суммы убытка в 2 раза.

За 2015 год в Новопашковском сельском поселении объем потерь в сетях водоснабжения составил 120,6 тыс.куб.м.

Значительный износ сетей приводит к большому количеству повреждений на водопроводных сетях. В 2015 году было ликвидировано 56  аварий на распределительном водопроводе. Это влечет за собой перебои в снабжении водой абонентов, снижение противопожарной безопасности, в зимнее время возможен срыв в водоснабжении, а также к увеличению непроизводительных потерь питьевой воды. Основными причинами  сложившихся потерь являются:  потери в результате аварий  и потери по невыясненным причинам

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

Источники финансирования МУП «Водоканал» были рассмотрены с учетом критериев доступности Инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения, а также с учетом  улучшения качества  оказываемых услуг.

В Новопашковском сельском поселении  нет данных перспективного развития жилищного и промышленного строительства до 2019 года, поэтому тариф на подключение к централизованной сети водоснабжения, как источник финансирования Инвестиционной программы, не рассматривается. Так как все объекты и сооружения системы водоснабжения являются собственностью сельского поселения и передаются ежегодно на оперативно-техническое обслуживание Крыловскому МУП «Водоканал», средства предприятия, как источник финансирования  мероприятий Инвестиционной программы, не рассматриваются.

Единственным источником финансирования мероприятий инвестиционной программы являются средства бюджета Новопашковского сельского поселения.

Стоимость мероприятий по замене участков распределительной сети  водопровода  определена по сметной документации, составленной базисно-индексным методом, с применением сборников ТЕР (Приказ Департамента строительства Краснодарского края от 05.10.2010 №305), с использованием программного комплекса для автоматизированного выпуска сметной документации ГРАНД-Смета, версия 5.2.

При определении сметной стоимости ремонтных работ в текущих ценах, применены индексы изменения сметной стоимости  на 4 квартал 2016г (Письмо департамента строительства Краснодарского края от 16.12.2016      № 207- 5472/16-01-09 « Об индексах на 4 квартал 2016 года»).

Для определения  стоимости мероприятий по годам применены прогнозные индексы - дефляторы по капитальным вложениям.

Финансовая потребность в средствах,  необходимых для реализации Инвестиционной программы.

| Вид деятельности | Источники финансирования | 2017г с учетом индексов-дефляторов (тыс.рубл.) | 2018г с учетом индексов-дефляторов (тыс.рубл.) | 2019г с учетом индексов-дефляторов (тыс.рубл.) | Итого (тыс.рубл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | Средства бюджета Новопашковского с.п. | 910,6 | 1131,0 | 908,2 | 2949,8 |
| ИТОГО |  | 910,6 | 1131,0 | 908,2 | 2949,8 |

Стоимость мероприятий в текущих ценах подтверждается локальными сметами:

1. Локальная смета №1 «Замена участка водопровода по ул.Советской, ст.Новопашковская».

Сметная стоимость работ с НДС- 279,728 тыс.руб., без НДС- 237,058 тыс.руб.;

2. Локальная смета №2 «Замена участка водопровода по ул.Хребто ст.Новопашковская».

Сметная стоимость работ с НДС-  184,848тыс.руб., без НДС- 156,651тыс.руб.;

3. Локальная смета №3 «Замена участка водопровода по ул.Октябрьской (от ул.Комсомольской) ст.Новопашковская.

Сметная стоимость работ с НДС- 446,822 тыс.руб., без НДС- 378,663 тыс.руб.;

4. Локальная смета № 4 «Замена участка водопровода по ул. Краснознаменной (от ул. Советской до ул. Школьной) ст.Новопашковская»

Сметная стоимость работ с НДС- 546,909 тыс.руб., без НДС- 463,482 тыс.руб.;

5. Локальная смета №5 «Замена  участка водопровода по ул.Первомайской, х.Лобова Балка».

Сметная стоимость работ с НДС- 584,052 тыс.руб., без НДС- 494,96 тыс.руб.;

6. Локальная смета №6 «Замена участка водопровода по ул.Красноармейской,х.Тверской» .

Сметная стоимость работ с НДС- 256,636 тыс.руб., без НДС- 217,488 тыс.руб.

7. Локальная смета №7 «Замена  участка водопровода по ул.Первомайской,х.Тверской»

Сметная стоимость работ с НДС- 659,114тыс.руб., без НДС- 558,572 тыс.руб.;

Общая сумма инвестиций (с учетом индексов-дефляторов) на реализацию мероприятий Инвестиционной программы  составит:

всего -  2949,8  тыс. руб. (на период 2017 – 2019 гг.), в том числе:

- за счет средств бюджета Новопашковского сельского поселения 2949,8 тыс. руб.

Перечень мероприятий для реализации Инвестиционной программы, оценка финансовых потребностей, сроки и этапы их реализации на период с 2017 года по 2019 год отражены в таблице 9.

7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ.

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности предприятия и расходов на реализацию Инвестиционной программы в период срока ее действия.

Основное направление деятельности предприятия в ближайшие 3 года обусловлено заменой сетей  с высокой степенью износа.

Необходимость замены  сетей и оборудования определена значительным физическим износом сетей водоснабжения  (82 %) .

Предлагаемая программа предусматривает повышение надежности функционирования системы водоснабжения, повышение качества предоставляемых услуг.

Основной эффект от мероприятий Инвестиционной программы:

- экономия электроэнергии за счет снижения объема подъема воды и увеличения объема реализации;

- экономия затрат на устранение аварий за счет уменьшения количества аварий. Планируется совокупное снижение потерь воды на 15,3 тыс.м3.

Расчет экономии от внедрения мероприятий Инвестиционной программы предоставлен в таблице №10

Расчет экономии от внедрения мероприятий Инвестиционной программы «Развитие водоснабжения на территории Новопашковского сельского поселения на  2017-2019гг.»

Таблица №10

| №п\п | Наименование статей | Единицы измерения | Факт 2015г | Всего | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Экономия за счет уменьшения количества аварий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество аварий | шт. | 55 | 134 | 50 | 45 | 39 |
| 1.2. | Уменьшение количества аварий | шт. |  | 16 | 5 | 5 | 6 |
| 1.3. | Средняя стоимость работ по устранению аварий | тыс. руб. | 3,4 |  | 3,5 | 3,6 | 3,8 |
|  | Сумма экономии за счет уменьшения количества аварий | тыс. руб. |  | 58,3 | 17,5 | 18,0 | 22,8 |
| 2. | Экономия за счет снижения потерь воды |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем потерь воды | м3 | 120600 | 332011 | 115776 | 110952 | 105283 |
| 2.2. | Уменьшение потерь воды | тыс. м3 |  | 15317 | 4824 | 4824 | 5669 |
| 2.3. | Средняя стоимость 1 м3 воды | руб. | 24,82 |  | 28,12 | 29,24 | 30,4 |
|  | Сумма экономии за счет снижения потерь воды | тыс. руб. |  | 449,1 | 135,7 | 141,1 | 172,3 |
| 3. | Экономия за счет сокращения расходов на электроэнергию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Экономия расхода электроэнергии | тыс. кВт/ час |  | 9573 | 3015 | 3015 | 3543 |
| 3.2. | Стоимость 1кВт/час | руб. |  |  | 8,123 | 8,579 | 9,059 |
| 3.3. | Сумма экономии за счет сокращения расходов на электроэнергию | тыс. руб. |  | 82,5 | 24,5 | 25,9 | 32,1 |
|  | Всего экономии от внедрения мероприятий | тыс. руб. |  | 589,9 | 177,7 | 185,0 | 227,2 |

Основной экономический эффект от мероприятий Инвестиционной программы получаем за счет:

-экономии расхода электроэнергии;

- снижения потерь воды.

Экономия от внедрения мероприятий программы составляет всего 589,9 тыс. рублей. Затраты на реализацию программы составляют  2949,8 тыс. рублей.

Реализация инвестиционной программы носит больше социальный характер, так как обеспечит в  перспективе качественное водоснабжение населения, а это один из базовых параметров, влияющих  на здоровье людей.